## Slide 1: 3DNow! e SSE
Arquitetura de Computadores
Prof. Rodolfo Menardi

## Slide 2: 3DNow!
3DNow! é uma extensão multimídia criada pela AMD para seus processadores, que teve início com o K6-2 em 1998. Em termos mais técnicos, é um acréscimo de instruções SIMD ao tradicional conjunto de instruções x86, com o objetivo de melhor atender aos requisitos de processamento vetorial de muitas aplicações predominantemente gráficas. Foi originalmente desenvolvido como um aperfeiçoamento do conjunto de instruções MMX, de modo a estender sua capacidade limitada a números inteiros também para ponto flutuante. Posteriormente, a Intel incorporaria instruções similares (porém incompatíveis) ao Pentium III, chamadas de SSE.
Notes: A tecnologia AMD 3DNow! é um grupo de instruções que abre os gargalos de processamento tradicional para aplicativos multimídia e ponto flutuante intenso. A tecnologia 3DNow! permite taxas de quadro mais rápidas em cenas de alta resolução, modelagem física de ambientes reais muito melhor, tratamento de imagens 3D mais nítido e mais detalhado, uma reprodução de vídeo e áudio perto de theater–quality.

## Slide 3: 3DNow!
A AMD aperfeiçoou o conjunto de instruções ao longo do tempo. A primeira melhoria foi chamada simplesmente de Enhanced 3DNow! (3DNow! Aperfeiçoado), algumas vezes Extended 3DNow! (3DNow! Estendido), introduzida com os Athlons de primeira geração, que acrescentou cerca de 19 novas instruções, a maioria das quais para lidar com previsão de instrução, etc. Um fato pouco conhecido é que essas novas adições continham uma implementação parcial do SSE1. A segunda melhoria foi chamada de 3DNow! Profissional, que foi introduzida com os processadores Athlon XP; essa versão basicamente integrava por completo a tecnologia SSE1 da Intel, combinando-a com a sua própria 3DNow!

## Slide 4: 3DNow!
https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/k4s9ed2x(v=vs.110).aspx

## Slide 5: SSE (Streaming SIMD Extensions)
SSE (Streaming SIMD Extensions, inicialmente chamado ISSE, de (Internet Streaming SIMD Extensions) é um conjunto de instruções do tipo SIMD projetado pela Intel. O nome completo significa "Extensões SIMD para streaming". O SSE traz 70 novas instruções em relação ao conjunto de instruções anterior, do Pentium MMX.
Notes: Enquanto a Intel dava um passo errado lançando as instruções MMX, algo de que o mercado não precisava e que até hoje não obtiveram uma aceitação significativa, a AMD veio com seu K6-2 e suas instruções 3D-Now!, que realmente conseguiam melhorar o desempenho do processador em até 20% em jogos 3D com suporte a esta tecnologia. Apesar de seu fraco coprocessador aritmético, em alguns jogos o K6-2 chegava bem perto de um Pentium II do mesmo clock, graças às suas instruções 3D, que passaram a ser suportadas pelos principais jogos, além de beneficiarem outros indiretamente através do DirectX (apartir da versão 6) ou através de drivers de vídeo otimizados.
Como as instruções 3D-Now são patenteadas, apenas a AMD (e eventualmente outra companhia licenciada por ela) pode utiliza-las em seus processadores. A Intel então optou por criar seu próprio conjunto de novas instruções, batizado de SEE, a fim de também turbinar o desempenho do Pentium III.
Enquanto as instruções MMX melhoram o desempenho do sistema basicamente no cálculo de números inteiros (o que explica sua fraca aceitação), as instruções SSE e as instruções 3D-Now! servem para agilizar o cálculo de números de ponto flutuante, usados principalmente em jogos 3D e em aplicativos gráficos tridimensionais, justamente onde os processadores atuais são mais exigidos.
Como disse, as instruções 3D-Now! são capazes de aumentar o desempenho do K6-2 em 10, 15 ou até 20%. Mesmo 15% de aumento de performance não é um ganho nada desprezível, pois equivaleria a trocar um processador de 300 MHz por outro de 350 MHz.
O 3D-Now! é composto por um set de 21 novas instruções, o SEE por sua vez é composto por um set de 70 novas instruções, que são capazes de melhorar o desempenho do processador, não só em jogos e aplicativos gráficos, mas também em softwares de descompressão de vídeo, reconhecimento de fala e aplicativos multimídia em geral.

## Slide 6: SSE (Streaming SIMD Extensions)
SSE é uma tecnologia de processador que permite instrução única dados múltiplos. Os processadores mais antigos apenas processam um elemento de dados únicos por instrução. SSE permite que o conjunto de instruções lidar com vários elementos de dados. Ele é usado em aplicações intensivas, como gráficos 3D, para agilizar o processamento.
SSE foi projetado para substituir a tecnologia MMX™. Ele expandido sobre as gerações de Processadores do Intel® para incluir SSE2 e SSE3/SSE3S SSE4. Cada iteração trouxe mais desempenho e novas instruções.

## Slide 7: SSE2 (Streaming SIMD Extensions)
SSE2 estende a tecnologia de tecnologia MMX e SSE com a adição de 144 instruções que proporcionam aumento de desempenho através de uma ampla gama de aplicativos. As instruções de inteiros SIMD introduzidas com tecnologia MMX™ foram estendidas de 64 para 128 bits, dobrando a taxa de execução efetiva de operações do tipo inteiro SIMD.
Instruções SIMD de ponto flutuante de precisão dupla permitem a execução simultânea de duas operações de ponto flutuante no formato SIMD esse suporte para as operações de precisão dupla ajuda a acelerar os aplicativos de criação de conteúdo, finanças, engenharia e científicos.
Instruções originais SSE também são aprimoradas para oferecer suporte a uma dinâmica flexível e mais recente faixa de potência computacional com o suporte a operações de aritmética em vários tipos de dados (por exemplo, palavras duplas e palavras quad). As instruções SSE2 permitem aos desenvolvedores de software máxima flexibilidade implementar algoritmos e fornecem melhoras de desempenho ao executar softwares do tipo MPEG-2, MP3, gráficos 3D e muito mais.

## Slide 8: SSE3 (Streaming SIMD Extensions)
O lançamento de 90 nm com base em processo de processador Intel® Pentium® 4 apresenta o Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), que inclui 13 instruções SIMD mais do que SSE2. 13 novas instruções são projetadas basicamente para melhorar a sincronização de processo e áreas específicas de aplicação, tais como mídia e jogos.

## Slide 9: SSE4 (Streaming SIMD Extensions 4)
SSE4 consiste em 54 instruções. Um subconjunto composto de 47 instruções, chamadas de 4.1, está disponível no Penryn. SSE 4.2, um subconjunto consistindo de 7 instruções, pela primeira vez está disponível no Intel® Core™ i7.

## Slide 10: SSE4 (Streaming SIMD Extensions 4)
SSE4 consiste em 54 instruções. Um subconjunto composto de 47 instruções, chamadas de 4.1, está disponível no Penryn. SSE 4.2, um subconjunto consistindo de 7 instruções, pela primeira vez está disponível no Intel® Core™ i7.